Содержание:

Паспорт инвестиционной программы	3

ООО «Спектр-Сервис» на 2010 – 2012 годы	3

Раздел 1. Введение	4

Раздел 2. Цели и задачи Инвестиционной программы	5

2.1. Целевые индикаторы Инвестиционной программы	5

2.1.1. Надежность	6

2.1.2. Сбалансированность системы водоснабжения	7

2.1.3. Доступность	7

2.1.4. Эффективность деятельности	8

2.2. Цели Инвестиционной программы	9

Раздел 3. Анализ существующего состояния систем водоотведения	10

3.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей	10

3.2. Характеристика системы водоотведения	11

3.3. Производственная база ООО «Спектр-Сервис»	11

Раздел 4. Мероприятия Инвестиционной программы	13

Раздел 5. Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы	14

5.1. Расчет надбавок к тарифам на водоотведение	14

Таблица № 5	15

Расчет уровня надбавки к тарифу на водоотведение в 2010-2012 г.г.	15

Таблица № 6	16

План выполнения мероприятий Инвестиционной программы	16

Перечень приложений к Инвестиционной программе «Развитие услуги водоотведения в Подгоренском городском поселении	17

в период 2010-2012 г.г.»	17

«Развитие услуги водоведения в пгт. Подгоренском в период 2010-2012 г.г.»

Паспорт инвестиционной программы

ООО «Спектр-Сервис» на 2010 – 2012 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Спектр-Сервис» «Развитие услуги водоотведения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Подгоренского городского поселения |
| Разработчик программы | ООО «Спектр-Сервис» |
| Исполнитель мероприятий программы | ООО «Спектр-Сервис» |
| Сроки реализации | 2010 – 2012 годы |
| Цели и задачи программы | 1. Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. 2. Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Спектр-Сервис». |
| Основные направления | Мероприятия, направленные на повышение качества и увеличение доступности водоотведения |
| Объемы и источники финансирования | Надбавка к тарифу на водоотведение –769.8 тыс. руб. Местный бюджет – 400.0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества, повышение доступности услуги |
| Контроль выполнения Директор ООО «Спектр-Сервис» | Осуществляет администрация Подгоренского городского поселения _____________________И.Н.Козырев |

# Раздел 1. Введение

Настоящая Инвестиционная программа разработана согласно Техническому заданию на формирование Инвестиционной программы ООО «Спектр-Сервис»  утвержденному постановлением главы Подгоренского городского поселения №10 от 18.12.2008 года.

Инвестиционная программа сформирована в соответствии с требованиями Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Решение ООО «Спектр-Сервис» активно включиться в проводимую реформу жилищно-коммунального хозяйства, продиктовано необходимостью изыскания дополнительных средств на проведение мероприятий, направленных, на улучшение технических и экономических характеристик системы водоотведения. Целесообразность проведения таких мероприятий отображена в Инвестиционной программе.

Предлагаемой к рассмотрению Инвестиционной программой предусматривается проведение работ	 по улучшению технических и экономических характеристик (установка частотного преобразователя)  на КНС № 1, а также  по модернизации  КНС № 1 с целью увеличения ее производительности, надежности и ремонтнопригодности.

Полная стоимость предлагаемых работ составляет   1169.8 тыс.руб., в том числе  400.0 тыс.руб. – инвестиции местного бюджета. Сроки выполнения Инвестиционной программы 2010-2012 г.г.

Выполнение намеченных мероприятий позволит улучшить надежность и доступность водоснабжения в Подгоренском городском поселении.

# Раздел 2. Цели и задачи Инвестиционной программы

В соответствии с Техническим заданием на формирование Инвестиционной программы ООО «Спектр-Сервис» «Развитие услуг водоснабжения и водоотведения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» по услуге водоотведения перед Инвестиционной программой поставлены следующие задачи:

1. Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

2. Увеличение пропускной способности водоотведения;

2. Повышение качества предоставления услуг водоотведения;

3. Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Спектр-Сервис».

Для проведения анализа состояния эксплуатируемой системы водоотведения произведен расчет целевых индикаторов, обозначенных в Техническом задании, на период 2007-2008 годов.

## 2.1. Целевые индикаторы Инвестиционной программы

Техническим заданием на формирование настоящей Инвестиционной программы предусматривается формирование четырех целевых индикаторов: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей, сбалансированность системы водоотведения, доступность услуги для потребителей,  эффективность деятельности предприятия.

В таблице № 1 представлены целевые индикаторы за период 2007-2008 г.г., рассчитанные в ходе подготовки Инвестиционной программы, в соответствии с требованием Технического задания.

Таблица № 1

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

  - г.г.

| Целевой индикатор | Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. |
| В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е |
| 1. Надежность | 1.1.Движение основных фондов |  |
|  | 1.1.1.Коэффициент износа: | % | 78.0 | 81.0 |
|  | 1.1.2.Коэффициент годности | % | 24.0 | 22.0 |
|  | 1.1.4. Коэффициент выбытия | % | 0.0 | 0.0 |
|  | 1.2. Полезный отпуск ресурса | т.куб.м. | 231.9 | 231.9 |
|  | 1.2.1. Населению | т.куб.м | 172.8 | 172.8 |
|  | 1.2.2. Прочим потребителям | т.куб.м | 59.1 | 59.1 |
| 2.Сбалансирован ность системы КИ | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей | % | 65 | 65 |
| 3. Доступность | 3.1.Физическая доступность |  |
|  | 3.1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 43 | 43 |
|  | 3.2.Экономическая доступность |  |
|  | 3.2.2.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | 225.8 | 268.5 |
|  | 3.2.3.Коэффициент соответствия установленной цены на стоки производственным затратам | % | 100 | 85 |
| 4.Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 2 | 1 |
|  | 4.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 1.45 | 1.58 |

Ниже приведен краткий анализ полученных данных.

### 2.1.1. Надежность

2.1.1.1. Движение основных фондов.

За период 2007-2008 г.г. при росте коэффициента  износа основных фондов, в том числе сетей водоснабжения на 2% и соответствующем снижении коэффициента годности коэффициент обновления равен нулю. Это свидетельствует о том, что предприятием не приобретается новое оборудование и не списывается устаревшее.

Такие показатели говорят о недостаточном оснащении предприятия основными фондами, необходимости  их модернизации или проведения восстановительных работ.

Техническим заданием установлено постепенное снижение среднего коэффициента износа основных фондов с 75% в 2010 году до 65% - в 2012 году.  Настоящей программой предлагается достижение заданных показателей за счет модернизации КНС № 1.

2.1.1.2. Объем ресурса.

Как видно из таблицы № 1,  полезный отпуск водоотведения за 2007-2008 годы не изменился, составляя 231.9 тыс.м3. При этом населению отпускается 74.5%, а прочим потребителям – 25.5%.

Техническим заданием установлено увеличение объема полезного отпуска до 245.0 тыс.м3 с обеспечением населения объемом 182.3 тыс.м3 и прочих потребителей – 62.5 тыс.м3. Достижение этих показателей планируется за счет увеличения пропускной способности КНС № 1 после проведения работ по ее модернизации.

### 2.1.2. Сбалансированность системы водоотведения

2.1.2.1. Уровень загрузки производственных мощностей.

Целевой индикатор уровня загрузки производственных мощностей в ООО «Спектр-Сервис» в рассматриваемом периоде имеет устойчивый показатель 65%. Это говорит с одной стороны о несоответствии установленных обслуживающих агрегатов (насосов в первую очередь) заявленным потребностям, но, с другой стороны, об имеющемся резерве мощностей.

Техническим заданием предписывается увеличение рассматриваемого показателя с 70% в 2010 году до 75% - в 2012 году, что будет достигаться установкой частотных преобразователей на КНС № 1 и 2, а также за счет модернизации КНС № 1.

### 2.1.3. Доступность

2.1.3.1. Физическая доступность – коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге, рассчитываемый как отношение фактического среднего отпуска ресурса  населению к установленной норме. Средневзвешенная величина этого показателя за 2007 и 2008 годы составила 43%. Низкий показатель обеспеченности населения услугой водоотведения говорит о необходимости дальнейшего развития сетей водоотведения и совершенствования доступности имеющейся инфраструктуры.

Введение новых мощностей настоящая Инвестиционная программа не предусматривает,  однако планируемые мероприятия по модернизации объектов водоотведения позволят к 2012 году достичь уровня этого показателя в размере 47%.

2.1.3.2. Экономическая доступность.

Задачей ООО «Спектр-Сервис» в вопросе оптимизации экономической доступности является относительное снижение уровня себестоимости продукции при увеличении ее объема за счет роста производительности работы КНС № 1, а также снижения затрат на электроэнергию в результате установки частотных преобразователей. Кроме того, косвенно решение этой задачи осуществляется за счет обновления основных фондов и как следствие, снижения объема ремонтных работ.

2.1.3.2.1. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности.

По состоянию на 2008 год срок оборачиваемости дебиторской задолженности, рассчитанный в соответствии с методикой, приведенной в Техническом задании, составляет 268.5 дней. Техническим заданием предписывается снизить к 2012 году этот показатель до 3 месяцев. Такое снижение осуществится за счет увеличения экономической доступности ресурса.

2.1.3.2.3. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам.

По данным анализа  рассматриваемого целевого индикатора можно констатировать за период  2008 года  снижение соответствия установленного тарифа понесенным затратам на 15%.

Сбалансированность доходов и расходов ООО «Спектр-Сервис» должна быть достигнута к 2012 году с помощью оптимизации расходов предприятия на подержание инфраструктуры водоотведения в работоспособном состоянии, а также  экономически обоснованного тарифа на водоотведение, отвечающего критериям доступности для потребителей, что будет достигаться  обновлением основных фондов, предусмотренным настоящей Инвестиционной программой, а также снижением себестоимости услуги водоотведения.

### 2.1.4. Эффективность деятельности

2.1.4.1. Рентабельность.

Фактическая рентабельность услуги водоотведения за 2007-2008 годы имеет слабую тенденцию к снижению показателя при наличии низких значений (1-2%)

Основная причина низкой рентабельности производства услуги  – низкий уровень планируемого  экономически обоснованного тарифа и как результат этого нехватка оборотных средств в базовом году.

Техническим заданием поставлена задача увеличение предприятием в 2012 году уровня  рентабельности до 10%. Достижение поставленных показателей будет решаться за счет увеличения дохода предприятия при снижении производственной себестоимости (снижение затрат на электроэнергию и ремонтные работы), а также путем оптимизации расходов в ходе выполнения Производственной программы.

2.1.4.2. Энергоемкость.

Удельный расход электроэнергии на производство ресурса за период с 2006 по 2008 гг. составляет от 1,45 до 1,58 кВт.ч/м3. Эти показатели в 1.5-2.0 раза превышают норматив-индикатор показателя энергоемкости производства услуги водоотведения.

Техническое задание предписывает сократить энергозатраты на производство услуги в 2012 году до 0,8 кВт.ч/м3. Поставленная задача в целом должна быть достигнута за счет энергоэкономичной работы вновь созданных и обновленных водоподъемных и водопроводных сооружений. В частности Инвестиционной программой предусматривается установка частотных преобразователей на КНС № 1 и № 2.

## 2.2. Цели Инвестиционной программы

Подводя итог анализу целевых индикаторов можно определить основные из них, служащие целью всей Инвестиционной программы:

- Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- Повышение качества предоставления услуг водоотведения;

- Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Спектр-Сервис».

# Раздел 3. Анализ существующего состояния систем водоотведения

## 3.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

Абонентами ООО «Спектр-Сервис» являются физические и юридические лица, проживающие (расположенные) на территории Подгоренского городского поселения, заключившие с ООО «Спектр-Сервис» в установленном порядке договор на оказание услуги водоотведения. При этом объем поставляемой услуги определяется по количеству используемой воды по прибору, установленному абонентом, а при его отсутствии у населения – по нормам потребления, утвержденным органами местного самоуправления, для прочих потребителей – по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе водоснабжения.

Всего  ООО «Спектр-Сервис» на момент составления Инвестиционной программы заключено 3725 договора, из них  70 – с прочими потребителями (учреждения, организации, промышленные предприятия), 3655 – с физическими лицами, владельцами жилых помещений многоквартирных   домов. Из общего количества абонентов  98.9% приходится на население (в том числе 62.1% - население, проживающее в многоквартирных домах  36.8% - в частном секторе) и 1.1% -  на прочих потребителей. Структура потребителей водоснабжения ООО «Спектр-Сервис» в 2008 году представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Структура потребителей водоотведения ООО «Спектр-Сервис» в 2008 году

| Группа абонентов | Кол-во абонентов |
| --- | --- |
| Население | 3655 |
| 1.1.Частный сектор | 0 |
| 1.2. Многоэтажные дома | 3655 |
| Прочие потребители | 70 |
| И Т О Г О | 3725 |

Реализация абонентам услуг осуществляется на основании заключенных договоров. Взимание платежей за оказанные услуги прочим потребителям производится путем перечисления на расчетный счет ООО «Спектр-Сервис» соответствующих денежных сумм.

## 3.2. Характеристика системы водоотведения

Поселок Подгоренский канализирован двумя участками системы канализации, разделенными железной дорогой и оснащенными, каждая по отдельности, канализационно-насосными станциями, № 1 (западная) и № 2 (восточная). Западная КНС № 1 мощностью перекачки сточных вод 250 м3/час снабжена фекальным насосом СМ-250-200-400 а/б и осуществляет подачу сточных вод ежесуточно по графику или по мере наполнения приемочного бассейна.

Транспортировка сточных вод представлена напорной канализационной сетью  протяженностью 6371 м/п. выполненной из чугунных и стальных труб Д=219 и 273 мм. Стальные коллекторы № 1 и 3  находятся в рабочем состоянии. Чугунный коллектор № 2 на протяжении ряда лет находится в аварийном  нерабочем состоянии. Вся канализационная сеть и коллекторы имеют амортизационный износ 100%. В настоящее время на КНС отсутствует резервное электроснабжение.

Общий объем стоков, поступающих на очистные сооружения, составляют 245,0 тыс. м3.

КНС № 1 находится в предаварийном состоянии: в настоящее время  отсутствуют рабочие секции для очистки сточных вод от крупных примесей, что приводит к быстрому засорению фильтров; плохо функционирует запорная арматура, нарушена целостность бетонных камер и перекрытий. Кроме того, на КНС № 1 отсутствует резервное направление откачки сточных вод для проведения ремонтных работ. Все оборудование станции морально устарело и требует полной замены или модернизации.

Восточная КНС № 2 мощностью сброса сточных вод 400 м3/час снабжена двумя фекальными насосами СМС 150-125-315 б/у и осуществляет подачу сточных вод операторами КНС  по мере заполнения приемного бассейна. Сточные воды, подключенные к сети водоотведения, поступают на очистные сооружения биологической очистки ЗАО «Подгоренский цементник».

Повышенное потребление электроэнергии насосами, установленными на обоих КНС требует установки частотных преобразователей, что в конечном счете будет способствовать снижению производственных затрат на 5-7%.

## 3.3. Производственная база  ООО «Спектр-Сервис»

В составе ООО «Спектр-Сервис» выделяются шесть производственных участков:

- Служба по обслуживанию насосных установок.

- Аварийно-ремонтная служба.

- Энергетический отдел.

- Служба по охране объектов водоснабжения и водоотведения.

- Автотранспортный отдел.

- Абонентская служба.

Инженерное и бухгалтерское обслуживание производят специальные функциональные службы.

За администрацией оставлены координирующие функции и обеспечение материальными, техническими и другими средствами.

Для проведения работ по содержанию и ремонту систем водоснабжения и водоотведения организованы две бригады аварийно-ремонтной службы.

Ремонтно-механическая мастерская оснащена всем необходимым  для ремонтно-восстановительных работ оборудованием: сверлильными, токарными станками, сварочными агрегатами на пяти сварочных постах, компрессором  и пр.

Складирование материалов и оборудования (крупногабаритных труб и тяжелой запорной арматуры)  производится на эстакадах.

Учет выдаваемых материалов производится по карточкам  кладовщиком с обработкой данных по бухгалтерии на компьютере.

Ввиду отсутствия на предприятии собственной лаборатории анализ качества воды проводится санитарно-эпидемиологической службой на основании возмездного договора.

Для обеспечения работ по водоотведению ООО «Спектр-Сервис» дополнительно арендует ассмашину на базе ГАЗ-53.

# Раздел 4. Мероприятия Инвестиционной программы

В качестве дальнейшего развития системы водоотведения, повышения качества предоставления услуги  Инвестиционная программа предусматривает модернизацию КНС № 1 на сумму 990.4 тыс.руб. и установку частотных преобразователей на КНС № 1 и № 2 на сумму 178.4 тыс.руб.

В перечень работ по модернизации КНС входят: демонтаж старого оборудования, монтаж и запуск нового оборудования. Работы будут выполняться подрядчиком.

Установка частотных преобразователей на КНС № 1 будет производиться собственными силами.

Ниже, в таблице № 4 приведен план-график выполнения работ по модернизации объектов водоотведения и установке частотного преобразователя.

Таблица № 4

План-график выполнения работ по модернизации объектов водоотведения ООО «Спектр-Сервис» в период 20010-2012 г.г.

| №№ п/п | Основные иды работ | Год выполнения | Ориентировочная стоимость, т.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация КНС № 1 |  |  |
| 1.1. | Демонтаж оборудования, разработка грунта | 2010 | 505.0 |
|  | ИТОГО | 2010 | 505.0 |
| 1.2. | Монтаж и запуск нового оборудования | 2011 | 485.4 |
|  | ИТОГО | 2011 | 485.4 |
| 2. | Установка частотного преобразователя на КНС № 1 | 2012 | 178.4 |
|  | ИТОГО | 2012 | 178.4 |
|  | ВСЕГО |  | 1168.9 |

К окончанию срока реализации Инвестиционной программы (2012 год) будут достигнуты следующие основные показатели целевых индикаторов:

- коэффициент износа основных фондов снизится до 65%;

- полезный отпуск услуги водоотведения составит 245.0 тыс.куб.м.;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге возрастет до 47%;

- уровень загрузки производственных мощностей возрастет до 75%;

- рентабельность финансово-хозяйственной деятельности составит 10%;

- энергоемкость услуги водоснабжения уменьшится в 1.2 раза.

# Раздел 5. Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

Согласно статье 10 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» финансовые потребности организации коммунального комплекса, которые необходимы для реализации инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от оказания услуг в части установления надбавок к тарифам, а также за счет платы на подключение.

Настоящей Инвестиционной программой финансирование мероприятий предусматривается за счет надбавки к тарифу на водоснабжение, а также инвестиций из местного бюджета.

## 5.1. Расчет надбавок к тарифам на водоотведение

Для обеспечения выполнения Инвестиционной программы «Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» в части модернизации производства ООО «Спектр-Сервис» планирует мероприятия, направленные на улучшение технических и экономических характеристик системы водоотведения.

Надбавки к тарифам ОКК рассчитываются исходя из финансовых потребностей организации на выполнение мероприятий по модернизации и строительству, предусмотренных Инвестиционной программой и  направленных на повышение качества услуг и увеличение доступности водоснабжения населению.

Программой предусматриваются:

- работы по модернизации КНС № 1 на сумму 990.4 тыс.руб.

- работы по установке частного преобразователя на КНС № 1 на сумму 178.4 тыс.руб.;

Общая сметная стоимость работ составляет 1168.9тыс.руб.  При этом инвестиции местного бюджета составят 400.0 тыс.руб.: в 2010 году -150 тыс.руб., в 2011 году – 150 т.руб., в 20012 году – 100 т.руб.

Таким образом, исходной величиной для расчета величины надбавки к тарифу является сумма  предполагаемого дохода предприятия от применения надбавки к тарифу на водоотведение в размере 768.9 тыс. руб.

За три года действия Инвестиционной программы объем полезного отпуска воды составит 735.0 т.м3, таким образом, средневзвешенная величина надбавки к тарифу на водоотведение за 2010-2012 г.г. будет равна 1.05 руб./ м3.

Требованиями Технического задания на формирование Инвестиционной программы ООО «Спектр-Сервис» «Развитие услуги водоснабжения и водоотведения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» предусмотрена дифференциация общего роста тарифа на водоотведение (вместе с надбавками к тарифу) в следующих размерах: в 2009 г. – на 20%,  в 2010 г. – на 18%, в 2011 г. – на 18% в 2012 г. – на 15%.  Рост экономически обоснованного тарифа, определяемого при формировании Производственной программы, должен составлять при этом в 2010 году - 15%, в 2011 и в 2012 годах по 12%.

Расчет дифференциации надбавки к тарифу на водоотведение  по годам действия Инвестиционной программы приведены в таблице № 5.

# Таблица № 5

# Расчет уровня надбавки к тарифу на водоотведение в 2010-2012 г.г.

| Г О Д | Общий рост тарифа, % | Объем услуги, т.м.3 | Значения тарифов и надбавки, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тпп+Нип | Тпп | Нип |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2009 | 20% |  |  | 10.79 |  |
| 2010 | 18% | 245.0 | 12.73 | 12.41 | 0.32 |
| 2011 | 18% | 245.0 | 15.02 | 13.90 | 1.12 |
| 2012 | 15% | 245.0 | 17.27 | 15.57 | 1.70 |

Примечание

Условные обозначения в таблице № 5:

Тпп - тариф Производственной программы (экономически обоснованный тариф);

Нип – надбавка к тарифу (надбавка инвестиционной программы).

Таким образом, средневзвешенный размер надбавки к тарифам на водоотведение на период 2010-2012 г.г. составит 1,88 руб/м3, в том числе по годам:

- 2010 год – 0.32 руб/м3;

- 2011 год – 1.12 руб/м3;

- 2012 год – 1.70 руб/м3.

В приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе приведена сметная документация  на проведение работ по модернизации основных фондов ООО «Спектр-Сервис», которые будут производиться подрядными организациями и обоснование затрат на проведение работ по установке частотных преобразователей, планируемых  с использованием собственных специалистов.

Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы «Развитие  услуги водоотведения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» представлены в таблице № 6.

# Таблица № 6

# План выполнения мероприятий Инвестиционной программы

«Развитие услуги водоотведения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Виды работ | Ориентировочная сметная стоимость, т.руб. без НДС | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего по ИП | Доходы МУП (по Нип) | Инвест. мест.бюджета | Доходы МУП (по Нип) | Инвест. мест.бюджета | Доходы МУП (по Нип) | Инвест. мест.бюджета |
| Мероприятия по модернизации, направленные на улучшение качества водоснабжения |
| 1. | Модернизация КНС № 1 | Демонтаж оборудования | 505.0 |  |  | 505.0 | 355.0 | 150.0 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж и запуск нового оборудования |  | 485.4 |  | 485.4 |  |  | 335.0 | 150.0 |  |  |
|  | Повышение экономичности системы КИ | Установка частотного преобразователя на КНС № 1 |  |  | 178.4 | 178.5 |  |  |  |  | 78.5 | 100.0 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 1168.9 | 355.0 | 150.0 | 335.0 | 150.0 | 78.5 | 100.0 |

# Перечень приложений к Инвестиционной программе «Развитие услуги водоотведения в Подгоренском городском поселении

# в период 2010-2012 г.г.»

| Сметный расчет | Модернизация КНС № 1 | 2 листа |
| --- | --- | --- |
| Счет на оплату | Счет от 22.12.2008 г. № 429 на оплату комплекта товаров для установки частотного преобразователя | 1 лист |

# Text boxes

ООО «Спектр-Сервис»

п.г.т. Подгоренский

2008 г.

Инвестиционная программа

«Развитие услуги водоотведения в Подгоренском городском поселении

в  период 2010-2012 г.г.»