Содержание:

Паспорт инвестиционной программы	3

ООО «Спектр-Сервис» на 2010 – 2012 годы	3

Раздел 1. Введение	4

Раздел 2. Цели и задачи Инвестиционной программы	5

2.1. Целевые индикаторы Инвестиционной программы	5

2.1.1. Надежность	6

2.1.2. Сбалансированность системы водоснабжения	7

2.1.3. Доступность	8

2.1.4. Эффективность деятельности	9

2.2. Цели Инвестиционной программы	9

Раздел 3. Анализ существующего состояния систем водоснабжения	11

3.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей	11

3.2. Характеристика системы водоснабжения	12

3.3. Производственная база ООО «Спектр-Сервис»	13

Раздел 4. Мероприятия Инвестиционной программы	15

Раздел 5. Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы	16

5.1. Расчет надбавок к тарифам на водоснабжение	16

Расчет уровня надбавки к тарифу на водоснабжение в 2010-2012 г.г.	17

План выполнения мероприятий Инвестиционной программы	18

Перечень приложений к Инвестиционной программе «Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении	19

в период 2010-2012 г.г.»	19

Паспорт инвестиционной программы

ООО «Спектр-Сервис» на 2010 – 2012 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Спектр-Сервис» «Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Подгоренского городского поселения |
| Разработчик программы | ООО «Спектр-Сервис» |
| Исполнитель мероприятий программы | ООО «Спектр-Сервис» |
| Сроки реализации | 2010 – 2012 годы |
| Цели и задачи программы | 1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. 2. Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Спектр-Сервис». |
| Основные направления | Мероприятия, направленные на повышение качества и увеличение доступности водоснабжения |
| Объемы и источники финансирования | Надбавка к тарифу на водоснабжение –2562.0 тыс. руб. Местный бюджет – 400.0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Снижение потерь, повышение доступности услуги |
| Контроль выполнения Директор ООО «Спектр-Сервис» | Осуществляет администрация Подгоренского городского поселения ________________И.Н.Козырев |

# Раздел 1. Введение

Настоящая Инвестиционная программа разработана согласно Техническому заданию на формирование Инвестиционной программы ООО «Спектр-Сервис»   №10  «18»    декабря 2008 года.

Инвестиционная программа сформирована в соответствии с требованиями Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Решение ООО «Спектр-Сервис» активно включиться в проводимую реформу жилищно-коммунального хозяйства, продиктовано необходимостью изыскания дополнительных средств на проведение мероприятий по модернизации систем водоснабжения. Целесообразность проведения таких мероприятий отображена в Инвестиционной программе.

Предлагаемой к рассмотрению Инвестиционной программой предусматривается проведение первоочередных работ строительству водонапорной башни на водозаборе Слобода Подгорное, модернизацию водоводов общей протяженностью 2100 п.м., строительство нового водовода - 180 п.м.

Полная стоимость предлагаемых работ составляет   2562.0 тыс.руб., в том числе  400.0 тыс.руб. – инвестиции местного бюджета. Сроки выполнения Инвестиционной программы 2010-2012 г.г.

Выполнение намеченных мероприятий позволит улучшить надежность и доступность водоснабжения в Подгоренском городском поселении.

# Раздел 2. Цели и задачи Инвестиционной программы

В соответствии с Техническим заданием на формирование Инвестиционной программы ООО «Спектр-Сервис» «Развитие услуг водоснабжения и водоотведения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» по услуге водоснабжения перед Инвестиционной программой поставлены следующие задачи:

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

2. Увеличение пропускной способности водоснабжения;

2. Повышение качества предоставления услуг водоснабжения;

3. Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Спектр-Сервис».

Для проведения анализа состояния эксплуатируемой системы водоснабжения произведен расчет целевых индикаторов, обозначенных в Техническом задании, на период 2007-2008 годов.

## 2.1. Целевые индикаторы Инвестиционной программы

Техническим заданием на формирование настоящей Инвестиционной программы предусматривается формирование четырех целевых индикаторов: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей, сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения, доступность услуги для потребителей,  эффективность деятельности предприятия.

В таблице № 1 представлены целевые индикаторы за период 2007-2008 г.г., рассчитанные в ходе подготовки Инвестиционной программы, в соответствии с требованием Технического задания.

Таблица № 1

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

  - г.г.

| Целевой индикатор | Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007г. | г. |
| 1.Надежность | В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е |
|  | 1.Движение основных фондов |  |
|  | 1.1.1.Коэффициент износа: - средний - сетей | % % | 54 89 | 56 94 |
|  | 1.1.2.Коэффициент годности: - средний - сетей | % % | 46 11 | 44 6 |
|  | 1.1.3. Коэффициент обновления | % | 0 | 0 |
|  | 1.2. Объем ресурса |  |
|  | 1.2.1. Выработка | т.куб.м. | 425.4 | 413.2 |
|  | 1.2.3. Потери в среднем | % | 21 | 24.8 |
|  | 1.2.3.1. Потери на участке ул. Калинина - ул. Есенина | % | 32 | 38 |
|  | 1.2.4. Полезный отпуск | т.куб.м. | 337.1 | 300.0 |
|  | 1.2.4.1. Населению | т.куб.м. | 264.7 | 230.0 |
|  | 1.2.4.2. Прочим потребителям | т.куб.м. | 72.4 | 70.0 |
|  | 1.3. Коэффициент аварийности | шт/ км. сети | 1.5 | 1.8 |
|  | 1.3.1. Коэффициент аварийности на участке ул. Калинина - ул. Есенина | шт/ км. сети | 1.8 | 2.2 |
| 2.Сбалансирован ность системы КИ | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей | % | 62.8 | 62.8 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 28.3 | 40.6 |
| 3. Доступность | 3.1.Физическая доступность |  |
|  | 3.1.1. Обеспеченность населения водой (средневзвешенная) | % | 92 | 81 |
|  | 3.1.2.1.Обеспеченность западной части водоводами ООО «Спектр-Сервис» | % | 5 | 5 |
|  | 3.2.Экономическая доступность |  |
|  | 3.2.2.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | 292.5 | 305.3 |
|  | 3.2.3.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 | 78 |
| 4.Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 20.6 | -1.5 |
|  | 4.2. Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 1.56 | 1.96 |

Ниже приведен краткий анализ полученных данных.

### 2.1.1. Надежность

2.1.1.1. Движение основных фондов.

За период 2007-2008 г.г. при росте коэффициента  износа основных фондов, в том числе сетей водоснабжения на 2% и соответствующем снижении коэффициента годности коэффициент обновления и коэффициент равен нулю. Это свидетельствует о том, что предприятием не приобретается новое оборудование и не списывается устаревшее.

Эти показатели говорят о недостаточном оснащении предприятия основными фондами, необходимости  их модернизации или проведения восстановительных работ.

Техническим заданием установлено постепенное снижение среднего коэффициента износа основных фондов с 50% в 2010 году до 40% - в 2012 году.  Настоящей программой предлагается достижение заданных показателей за счет строительства новых объектов (водонапорная башня, водовод) и модернизации участков водопроводных сетей.

2.1.1.2. Объем ресурса.

Как видно из таблицы №1, подъем воды и ее полезный отпуск за 2007-2008 годы снизился на 37.1 тыс.м3.

Одной из причин снижения отпуска воды является увеличение процента потерь (на 3.8% в год). При этом самые большие потери воды имеют место на участке ул. Калинина - ул. Есенина, где водопроводные сени имеют износ 100%.

Техническим заданием установлено сохранение объема полезного отпуска в объеме 300 тыс. м3 с обеспечением населения объемом 270.0 тыс. м3 и прочих потребителей – 70.0 тыс.м3. Достижение этих показателей планируется за счет снижения потерь воды за счет строительства новых объектов и модернизации водоводов.

2.1.1.3. Коэффициент аварийности.

Количество аварий в процессе эксплуатации системы водоснабжения  в течение 2006-2008 годов более чем в 4 раза превышает норматив-индикатор, установленный Методическими рекомендациями ИЭ ЖКХ (0.4-0.5 аварий на 1 километр сети). Основная причина частых аварий – нехватка оборотных средств для производства капитального и текущего ремонта, а также проведения мероприятий по реконструкции и модернизации устаревших основных средств.

Техническим заданием установлено снижение рассматриваемого показателя с 1.0 в 2010 году до 0.6 в 2012 году. Достижение указанных показателей косвенно будет достигаться модернизацией  водопроводящего оборудования и строительством новых объектов.

### 2.1.2. Сбалансированность системы водоснабжения

2.1.2.1. Уровень загрузки производственных мощностей.

Целевой индикатор уровня загрузки производственных мощностей в ООО «Спектр-Сервис» в рассматриваемом периоде имеет устойчивый показатель 62.8%. Это говорит с одной стороны о несоответствии установленных обслуживающих агрегатов (насосов в первую очередь) заявленным потребностям, но, с другой стороны, об имеющемся резерве мощностей.

Техническим заданием предписывается увеличение рассматриваемого показателя с 65% в 2010 году до 75% - в 2012 году, что будет достигаться снижением потерь воды в сети.

2.1.2.2. Обеспеченность приборами учета.

Обеспеченность приборами учета в 2008 год возросла по сравнению с 2007 годом на 43%. Необходимо отметить, что в данном случае речь идет об индивидуальных приборах учета, а не об общедомовых.

Приобретение и установка общедомовых приборов учета настоящей программой не предусматривается.

### 2.1.3. Доступность

2.1.3.1. Физическая доступность.

В качестве показателя индикатора физической доступности ресурса выбраны:

2.1.3.1.1. Обеспеченность населения водой, рассчитываемый как отношение фактического среднего отпуска ресурса  населению к установленной норме. Средневзвешенная величина этого показателя за 2007 составила 92%, за 2008 году – 81%, что объясняется снижением объема реализации услуги населению на 15%.

Приведенные показатели говорят о необходимости увеличения физической доступности водоснабжения для населения. Планируемые мероприятия по модернизации объектов водоснабжения позволят к 2012 году достичь уровня этого показателя в размере 92%.

В западной части города эксплуатируется водопроводящее оборудование Цементного завода. ООО «Спектр-Сервис» поставлена задача замены этого оборудования путем создания собственных основных фондов.

2.1.3.2. Экономическая доступность.

Задачей ООО «Спектр-Сервис» в этом вопросе является относительное снижение уровня себестоимости продукции при увеличении ее объема за счет роста производительности водозаборных сооружений. Косвенно решение этой задачи осуществляется за счет обновления основных фондов и как следствие снижения объема ремонтных работ.

2.1.3.2.1. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности.

По состоянию на 2008 год срок оборачиваемости дебиторской задолженности, рассчитанный в соответствии с методикой, приведенной в Техническом задании, составляет 305.3 дня. Техническим заданием предписывается снизить к 2012 году этот показатель до 3 месяцев. Такое снижение осуществится за счет увеличения экономической доступности ресурса.

2.1.3.2.3. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам.

По данным анализа  рассматриваемого целевого индикатора можно констатировать за период  2008 года  снижение соответствия установленного тарифа понесенным затратам на 22%.

Сбалансированность доходов и расходов ООО «Спектр-Сервис» должна быть достигнута к 2012 году с помощью оптимизации расходов предприятия на подержание инфраструктуры в работоспособном состоянии, а также  экономически обоснованного тарифа на водоснабжение, отвечающего критериям доступности для потребителей, что будет достигаться  обновлением основных фондов, предусмотренным настоящей Инвестиционной программой.

### 2.1.4. Эффективность деятельности

2.1.4.1. Рентабельность.

Рентабельность - это основной показатель эффективности деятельности организации. В 2008 году в ООО «Спектр-Сервис» имеет место резкий спад рентабельности: с 20.6% - в 2007 году до -7.6% - в 2008 году. Основная причина – заниженный экономически обоснованный тариф, запланированный на 2008 год.

Техническим заданием поставлена задача вывода предприятия на положительную рентабельность 5.0% в 2010 году и достижения 10.0% - в 2012 году. Достижение поставленных показателей будет решаться за счет увеличения дохода предприятия, а также путем оптимизации расходов в ходе выполнения Производственной программы.

2.1.4.2. Энергоемкость.

Удельный расход электроэнергии на производство ресурса за период с 2006 по 2008 гг. составляет от 1,56 до 1,96кВт.ч/м3. Эти показатели в 2-2.5 раза превышают норматив-индикатор показателя энергоемкости производства воды.

Техническое задание предписывает сократить энергозатраты на производство услуги в 2012 году до 0,95 кВт.ч/м3. Поставленная задача должна быть достигнута за счет энергоэкономичной работы вновь созданных и обновленных водоподъемных и водопроводных сооружений.

## 2.2. Цели Инвестиционной программы

Подводя итог анализу целевых индикаторов можно определить основные из них, служащие целью всей Инвестиционной программы:

- Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Увеличение пропускной способности водоснабжения;

- Повышение качества предоставления услуг водоснабжения;

- Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Спектр-Сервис».

# Раздел 3. Анализ существующего состояния систем водоснабжения

## 3.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

Абонентами ООО «Спектр-Сервис» являются физические и юридические лица, проживающие (расположенные) на территории Подгоренского городского поселения, заключившие с ООО «Спектр-Сервис» в установленном порядке договор на отпуск питьевой воды. При этом объем поставляемой воды определяется по прибору учета, установленному абонентом, а при его отсутствии у населения – по нормам потребления, утвержденным органами местного самоуправления, для прочих потребителей – по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе водоснабжения.

Всего  ООО «Спектр-Сервис» на момент составления Инвестиционной программы заключено 6673 договора, из них  70 – с прочими потребителями (учреждения, организации, промышленные предприятия), 6603 – с физическими лицами, владельцами жилых помещений многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Из общего количества абонентов  98.9% приходится на население (в том числе 62.1% - население, проживающее в многоквартирных домах и 36.8% - в частном секторе) и 1.1% -  на прочих потребителей. Структура потребителей водоснабжения ООО «Спектр-Сервис» в 2008 году представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Структура потребителей водоснабжения ООО «Спектр-Сервис» в 2008 году

| Группа абонентов | Кол-во абонентов | Кол-во приборов учета у абонентов |
| --- | --- | --- |
| Население | 6603 | 1260 |
| 1.1.Частный сектор | 2462 | 410 |
| 1.2. Многоэтажные дома | 4141 | 850 |
| Прочие потребители | 70 | 53 |
| И Т О Г О | 6673 | 1313 |

Приборы учета воды имеют 16.6% населения, проживающего в частном секторе, 20.5% - многоквартирных домах, и 75.7% абонентов – сторонних организаций.

Реализация абонентам услуг осуществляется на основании заключенных договоров, с последующей регистрацией прибора учета и снятием ежемесячных показаний с выставлением счетов-фактур и квитанций оплаты.

Взимание платежей за оказанные услуги прочим потребителям производится путем перечисления на расчетный счет ООО «Спектр-Сервис» соответствующих денежных сумм.

## 3.2. Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение Подгоренского городского поселения осуществляется от систем водоснабжения в состав которых входит: водовод  протяженностью 28719 м/п и 11 артезианских скважин обеспечивают водой 6603 человек и 70 организаций и частных предпринимателей. Водопровод разделен железной дорогой на западную и восточную стороны. Восточный участок представлен шестью скважинами глубиной подъема воды от 50 до 145 метров. Скважины 1.6,7,8,10,11 расположены отдельно друг от друга..

Западный участок представлен 5 отдельно стоящими скважинами и 3 башнями «Рожновского» с баками емкостью 50 м3 и 25 м3.

Водонапорная башня, расположенная по ул.Свобода, 70 полностью вышла из строя, имея 100% износ. Потери воды из емкости башни составляют до 25%. Настоящей Инвестиционной программой планируется строительство новой башни.

Конструктивные сети водопровода выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 219 мм. Износ сетей водоснабжения составляет 94%. Износ чугунных труб – 100%. Высокая степень аварийности на сетях водоснабжения требует модернизации водопроводящих объектов. При этом первоочередными объектами по замене чугунных водоводов на полиэтиленовые являются:

- ул.Калинина от дома № 12 до дома № 16 – 600 м/п;

- ул.Есенина от дома № 9 до дома № 13 – 200 м/п;

- ул. Калинина, дом № 4 – ул.Ленина, дом № 36 – 250 м/п;

- от скв. № 1 до магистрали – 300 м/п;

- от ул. Первомаайской до магистрали – 300 м/п.

Всего предполагается заменить 1650 м/п ветхих трубопроводов.

Частичным поставщиком воды для поселка Цементного завода является Цементный завод. В связи с тем, что обеспечение услугой водоснабжения  населения поселка передано ООО «Спектр-Сервис», требуются работы по строительству новых сетей с целью закольцевания имеющейся системы водоснабжения и одновременного ухода от перепродавца воды для снижения себестоимости услуги в целом. Участками для строительства новых сетей являются:

- от скв. № 8 до ул.Ленина, дом № 20 – ул.Ленина, дом № 2в – 450 м/п;

- от ул.Ленина, дом № 2в до пос. Цемзавода – 180 м/п;

Предполагается проложить 630 м/п новых сетей.

В п.г.т. Подгоренском установлено 60 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений, которые оснащены специальным  технологическим оборудованием: насосами марки ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 8-16-140, ЭЦВ 8-25-150. На всех скважинах имеются счетчики учета электрической энергии,  узлы учета холодной воды и станции защиты.

Ежесуточно в п.г.т. Подгоренском реализуется 960 м3  питьевой воды в т.ч. населению 755 м3 , прочим потребителям 205 м3. Мощность водозаборов составляет 1680 м3 в сутки.

К ключевым проблемам систем водоснабжения Подгоренского городского поселения следует отнести:

1. Большой износ водопроводных сетей и водонапорных сооружений.

2. Необходимость создания участков собственной водопроводной сети для снабжения  населения поселка Цементного завода.

## 3.3. Производственная база ООО «Спектр-Сервис»

В составе ООО «Спектр-Сервис» выделяются шесть производственных участков:

- Служба по обслуживанию насосных установок.

- Аварийно-ремонтная служба.

- Энергетический отдел.

- Служба по охране объектов водоснабжения.

- Автотранспортный отдел.

- Абонентская служба.

Инженерное и бухгалтерское обслуживание производят специальные функциональные службы.

За администрацией оставлены координирующие функции и обеспечение материальными, техническими и другими средствами.

Для проведения работ по содержанию и ремонту систем водоснабжения организованы две бригады аварийно-ремонтной службы.

Ремонтно-механическая мастерская оснащена всем необходимым  для ремонтно-восстановительных работ оборудованием: сверлильными, токарными станками, сварочными агрегатами на пяти сварочных постах, компрессором  и пр.

Складирование материалов и оборудования (крупногабаритных труб и тяжелой запорной арматуры)  производится на эстакадах.

Учет выдаваемых материалов производится по карточкам  кладовщиком с обработкой данных по бухгалтерии на компьютере.

Ввиду отсутствия на предприятии собственной лаборатории анализ качества воды проводится санитарно-эпидемиологической службой на основании возмездного договора.

Для обеспечения работ по водоснабжению ООО «Спектр-Сервис» арендует следующую технику: ассмашину на базе ГАЗ-53, машину техпомощи на базе ГАЗ-3307, кран ЗИЛ-130-КС-2561, экскаватор ЭО-2621.

# Раздел 4. Мероприятия Инвестиционной программы

В качестве дальнейшего развития системы водопроводного хозяйства, повышения качества предоставления услуги  Инвестиционная программа предусматривает строительство водонапорной башни на сумму 397.0 тыс.руб., модернизацию водоводов на сумму 1562.0 тыс.руб. и строительство новых водоводов на сумму 603.0 тыс.руб.

В перечень работ по строительству водонапорной башни входит подготовка основания, монтаж водонапорной башни, строительство водонапорного колодца, замена отводящих линий, врезка в действующий водовод, установка глубинного водоподъемного оборудования.

Модернизация водопровода вызвана необходимостью полного восстановления проводной способности водовода.

Строительство новых сетей вызвано необходимостью закольцевания собственной системы водоснабжения.

Ниже, в таблице № 4 приведен план-график выполнения работ по модернизации объектов водоснабжения и строительству новых объектов.

Таблица № 4

План-график выполнения работ по модернизации объектов водоснабжения ООО «Спектр-Сервис» в период 20010-2012 г.г.

| №№ п/п | Основные иды работ | Год выполнения | Ориентировочная стоимость, т.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водонапорной башни | 2010 | 397.0 |
|  | ИТОГО |  | 397.0 |
| 2. | Модернизация водоводов: по ул.Калинина, 12-16, по ул.Есенина, 9-13 ул.Калинина,4-ул.Ленина,36 | 2011 | 862.0 |
|  | ИТОГО | 2011 | 862.0 |
| 3. | Строительство водопровода: скв.№ 8- улЛенина,20-2в, от ул.Ленина,2в до Цемзавода | 2012 | 603.0 |
| 4. | Модернизация водоводов: скв. № 1- магистраль, ул.Первомайская-магистраль | 2012 | 700.0 |
|  | ИТОГО |  | 1303.0 |
|  | ВСЕГО |  | 2562.0 |

К окончанию срока реализации Инвестиционной программы (2012 год) будут достигнуты следующие основные показатели целевых индикаторов:

- коэффициент износа основных фондов снизится до 75%;

- полезный отпуск воды составит 300.0 тыс. куб м.;

- коэффициент аварийности снизится до 0.6;

- уровень загрузки производственных мощностей возрастет до 75%;

- обеспеченность населения водой составит 92%;

- рентабельность финансово-хозяйственной деятельности составит 10%;

- энергоемкость услуги водоснабжения уменьшится в 1.2 раза.

# Раздел 5. Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

Согласно статье 10 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» финансовые потребности организации коммунального комплекса, которые необходимы для реализации инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от оказания услуг в части установления надбавок к тарифам, а также за счет платы на подключение.

Настоящей Инвестиционной программой финансирование мероприятий предусматривается за счет надбавки к тарифу на водоснабжение.

## 5.1. Расчет надбавок к тарифам на водоснабжение

Для обеспечения выполнения Инвестиционной программы «Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» в части модернизации производства ООО «Спектр--Сервис» планирует мероприятия, направленные на повышение качества услуг и увеличение доступности водоснабжения населению.

Надбавки к тарифам ОКК рассчитываются исходя из финансовых потребностей организации на выполнение мероприятий по модернизации и строительству, предусмотренных Инвестиционной программой и  направленных на повышение качества услуг и увеличение доступности водоснабжения населению.

Для выполнения указанных мероприятий предусматривается выполнение работ по строительству новых объектов: водонапорной башни и водоводов общей протяженностью 930 погонных метров, а также модернизацию водоводов наиболее изношенных участков общей протяженностью 1350 погонных метров.  Общая сметная стоимость работ составляет 2562.0 тыс.руб.  При этом инвестиции местного бюджета составят 400.0 тыс.руб.: в 2010 году 100 тыс.руб., в 2011 – 100 тыс.руб., в 2012 – 200 тыс.руб.

Таким образом, исходной величиной для расчета величины надбавки к тарифу является сумма  предполагаемого дохода предприятия от применения надбавки к тарифу на водоснабжение  в размере 2162.0 тыс. руб.

За три года действия Инвестиционной программы объем полезного отпуска воды составит 900.0 т.м3, таким образом, средневзвешенная величина надбавки к тарифу на водоснабжение за 2010-2012 г.г. будет равна 2,40 руб/ м3.

Требованиями Технического задания на формирование Инвестиционной программы ООО «Спектр-Сервис» «Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» предусмотрена дифференциация общего роста тарифа на водоснабжение (вместе с надбавками к тарифу) в следующих размерах: в 2009 г. – на 22%,  в 2010 г. – на 20%, в 2011 г. – на 18% в 2012 г. – на 15%.  Рост экономически обоснованного тарифа, определяемого при формировании Производственной программы, должен составлять при этом в 2010 году - 15%, в 2011 и в 2012 годах по 12%.

Расчет дифференциации надбавки к тарифу на водоснабжение по годам действия Инвестиционной программы приведены в таблице № 5.

# Таблица № 5

# Расчет уровня надбавки к тарифу на водоснабжение в 2010-2012 г.г.

| Г О Д | Общий рост тарифа, % | Объем услуги, т.м.3 | Значения тарифов и надбавки, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тпп+Нип | Тпп | Нип |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2009 | 22% |  |  | 19.97 |  |
| 2010 | 20% | 300.0 | 23.96 | 22.97 | 0.99 |
| 2011 | 18% | 300.0 | 28.27 | 25.73 | 2.54 |
| 2012 | 15% | 300.0 | 32.52 | 28.82 | 3.69 |

Примечание

Условные обозначения в таблице № 5:

Тпп - тариф Производственной программы (экономически обоснованный тариф);

Нип – надбавка к тарифу (надбавка инвестиционной программы).

Таким образом, средневзвешенный размер надбавки к тарифам на водоснабжение на период 2010-2012 г.г. составит 1,88 руб/м3, в том числе по годам:

- 2010 год – 0.99 руб/м3;

- 2011 год – 2.54 руб/м3;

- 2012 год – 3,69 руб/м3.

В приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе приведена сметная документация  на проведение работ по модернизации основных фондов ООО «Спектр-Сервис».

Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы «Развитие  услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.» представлены в таблице № 6.

# Таблица № 6

# План выполнения мероприятий Инвестиционной программы

«Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Виды работ | Ориентировочная сметная стоимость, т.руб. без НДС | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего по ИП | Доходы МУП (по Нип) | Инвест. мест.бюджета | Доходы МУП (по Нип) | Инвест. мест.бюджета | Доходы МУП (по Нип) | Инвест. мест.бюджета |
| Мероприятия, направленные на улучшение качества водоснабжения |
| 1. | Строительство объектов водоснабжения | Строительство водонапорной башни | 397.0 |  |  | 397.0 | 297.0 | 100.0 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода скв.№ 8- улЛенина,20-2в |  |  | 400.0 | 603.0 |  |  |  |  | 503.0 | 100.0 |
|  |  | Строительство водопровода от ул.Ленина,2в до Цемзавода |  |  | 203.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация объектов водоснабжения | Модернизация водовода скв. № 1- магистраль |  |  | 350.0 | 700.0 |  |  |  |  | 600.0 | 100.0 |
|  |  | Модернизация водовода ул.Первомайская-магистраль |  |  | 350.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация водовода по ул.Калинина, 12-16 |  | 230.0 |  | 862.0 |  |  | 762.0 | 100.0 |  |  |
|  |  | Модернизация водовода по ул.Есенина, 9-13 |  | 432.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация водовода ул.Калинина,4-ул.Ленина,36 |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 2562.0 | 297.0 | 100.0 | 762.0 | 100.0 | 1107.0 | 200.0 |

# Перечень приложений к Инвестиционной программе «Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении

# в период 2010-2012 г.г.»

| Сметные расчеты | Строительство водонапорной башни | 5 листов |
| --- | --- | --- |
|  | Модернизация водоводов: по ул.Калинина, 12-16, по ул.Есенина, 9-13, ул.Калинина,4-ул.Ленина,36 | 2 листа |
|  | Строительство водопровода: участки: от скв.№ 8 - ул.Ленина,20 -ул.Ленина 2в; ул.Ленина ,2в-пос.Цемзавода | 2 листа |
|  | Модернизация трубопровода участок: от скв.№ 1 до магистрали; ул.Первомайская до магистрали | 2 листа |

Приложения к Инвестиционной программе

# «Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении в период 2010-2012 г.г.»

# Text boxes

ООО «Спектр-Сервис»

п.г.т. Подгоренский

2008 г.

Инвестиционная программа

«Развитие услуги водоснабжения в Подгоренском городском поселении

на период 2010-1012г.г.»

пгт. Подгоренский  2008 год